淮南师范学院东校区1#、2#学生公寓等屋面防水维修工程询价函

编号：2020-后勤维修-005

淮南师范学院资产与实验室管理处就淮南师范学院东校区1#、2#学生公寓等屋面防水维修工程在小型工程备选库中进行询价。

1、项目名称：淮南师范学院东校区1#、2#学生公寓等屋面防水维修工程

2、工程质量：施工质量要求达到合格及以上标准

3、工期：本工程工期为20天

4、领取询价函时间：2020年7月1日上午8：30-下午5：30

5、领取询价函地点：泉山校区二食堂329室

6、报价书送达截止时间：2020年7月6日上午10：00，报价书二份（密封装袋）。

7、评选办法：采取经评审的合理最低价法选择施工单位。

8、工作量清单：见附表

9、报价说明

（1）工程中使用的主材按我方要求的品牌报价，施工时也必须按此品牌施工，其他主要材料必须选用市场常用的大厂生产的优质产品。

（2）工程材料报价时须考虑市场价格变化风险，结算不予调整。

（3）本清单工作量为概算量，实际施工时数量可能有变化，决算按实际完成的工作量进行计算。

（4）各单位须按照2018年安徽省工程计价定额编制详细的预算书及报价汇总表(须含单位工程造价汇总表、分部分项工程量清单计价表、分部分项工程量单价分析表、措施项目计价表、规费和税金计价表、主要材料价格表等)。

（5）报价书每一页加盖公章。

（6）各单位须自行查看施工现场条件，并根据施工条件进行报价。

（7）施工使用的水电费用，由施工方支付，按工程总造价7‰收取。

（8）所有施工必须按照相关规范进行，做到整齐、美观。

（9）所有垃圾须外运出校园，报价时须含垃圾外运、处置的费用。

（10）该项目的报价限价为69347.32元，高于限价报价无效。

淮南师范学院资产与实验室管理处

二〇二〇年六月二十九日

附表：

一、东校区1#、2#学生公寓屋面防水维修工程

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#学生公寓屋面防水维修 | 1、部位：1#学生公寓屋面防水局部维修，面积30m2； 2、原SBS防水层、屋面找平层及保温层铲除，并清理干净，直到屋面板。 3、屋面板刷二道“东方雨虹”防水涂料，厚度1.0mm。 4、重做保温层，采用与原保温层相同的材料。 5、重做找平层，采用3cm水泥砂浆面层。 6、采用“东方雨虹”“禹王”“宏源”优质改性沥青SBS防水卷材，厚度3mm，低温柔度-20度，热熔法施工，涂刷优质冷底油，卷材搭接宽度不小于6－7cm，所有卷材要有出厂合格证，质量检测报告。 | 30m2 |
| 2 | 2#学生公寓屋面防水维修 | 1、部位：2#学生公寓屋面防水整体维修，面积1090m2； 2、施工前需清理屋面的灰尘及垃圾，少量原有屋面空鼓，将其划开后进行重新热熔粘铺。 3、采用“东方雨虹”“禹王”“宏源”优质改性沥青SBS防水卷材，厚度3mm，低温柔度-20度，热熔法施工，涂刷优质冷底油，卷材搭接宽度不小于6－7cm，所有卷材要有出厂合格证，质量检测报告。 4、女儿墙面卷材需要采用压条进行处理，钉眼位置涂刷防水涂料。 | 1090m2 |
| 3 | 2#学生公寓挑檐防水维修 | 1、部位：2#学生公寓5层挑檐防水维修，面积50m2； 2、原有垃圾清理干净。 3、原有空鼓抹灰面铲除，重做抹灰层，面积20m2。 4、采用“东方雨虹”“禹王”“宏源”优质改性沥青SBS防水卷材，厚度3mm，低温柔度-20度，热熔法施工，涂刷优质冷底油，卷材搭接宽度不小于6－7cm，所有卷材要有出厂合格证，质量检测报告。 | 50m2 |
| 4 | 垃圾外运 | 所有施工垃圾外运出校园 | 1项 |

- 泉山校区一食堂二层顶西北伸缩缝维修改造工程

| 序号 | 工作量 | 项目特征 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伸缩缝1防水维修 | 1、位置：一食堂三层北面东西伸缩缝； 2、伸缩缝两侧为0.35m高墙体，墙体宽0.32m，墙体长7.2m墙体外为屋面（具体见图一）。 3、墙体两边各铲除1m宽，包括原SBS防水层、屋面找平层及保温层铲除，并清理干净，直到屋面板14.4 m2。 4、墙体两边屋面板各刷1m宽二道“东方雨虹”防水涂料，面积21.74m2 ，厚度1.0mm； 5、沿缝安装0.42m宽(平面0.32m宽，两边折边0.05m)、1.0mm厚镀锌铁皮，长度7.2m； 6、墙体两边各做1m宽重保温层，采用与原保温层相同的材料14.4 m2。 7、墙体两边各1m宽重做找平层，采用3cm水泥砂浆面层14.4 m2。 8、采用“东方雨虹”“禹王”“宏源”优质改性沥青SBS防水卷材21.74m2，厚度3mm，低温柔度-20度，热熔法施工，涂刷优质冷底油，卷材搭接宽度不小于6－7cm，所有卷材要有出厂合格证，质量检测报告。 | 21.74m2 |
| 2 | 伸缩缝2防水维修 | 1、位置：一食堂三层北面东西伸缩缝； 2、伸缩缝靠墙一侧为0.35m高墙体，墙体宽0.2m，墙体长7.6m，墙体外为屋面；另一侧为大学生活动中心山墙（具体见图二）。 3、墙体北面铲除1m宽，包括原SBS防水层、屋面找平层及保温层铲除，并清理干净，直到屋面板7.6m2。 4、墙体北面1m宽屋面板刷二道“东方雨虹”防水涂料，面积12.54m2 ，厚度1.0mm； 5、沿缝安装0.3m宽(平面0.2m宽，两边折边0.05m)、1.0mm厚镀锌铁皮，长度7.6m； 6、墙体北面1m宽重做保温层，采用与原保温层相同的材料7.6m2。 7、墙体北面1m宽重做找平层，采用3cm水泥砂浆面层7.6m2。 8、采用“东方雨虹”“禹王”“宏源”优质改性沥青SBS防水卷材12.54m2，厚度3mm，低温柔度-20度，热熔法施工，涂刷优质冷底油，卷材搭接宽度不小于6－7cm，所有卷材要有出厂合格证，质量检测报告。 9、沿山墙面卷材需要采用压条进行处理，钉眼位置涂刷防水涂料。 | 12.54m2 |

图一：伸缩缝1

图2：伸缩缝2