附表：

- 金融与数学学院博士工作室装修改造工程工作量-装饰

| 序号 | 工作量 | 项目特征 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻质隔墙制安 | 1、位置：信息楼文科楼505室； 2、墙体为轻钢龙骨双面石膏板墙，面积90m²，隔墙到顶高度：4.4m。 3、原铝扣板拆除，采用宽度100mm 轻钢龙骨，竖龙骨龙骨厚度不低于0.5mm，横龙骨厚度不低于0.4mm，龙骨间距不大于400mm； 4、隔墙内塞实双层岩棉，要塞紧塞实； 5、双面石膏板面层，采用9.5mm厚可耐福、龙牌石膏板。具体施工按照国家规范进行。 | 90m² |
| 2 | 墙面乳胶漆粉刷 | 1、隔墙高度：4.4m 2、喷刷涂料部位：石膏板墙满批腻子二遍； 3、涂料品种、喷刷遍数：满刷乳胶漆两遍，选用“美得丽立邦漆”、“华润”“嘉宝莉”等优质墙面乳胶漆。 | 180m² |
| 3 | 踢脚线 | 踢脚线高度：10cm； 面层材料种类、规格、颜色：夏星、上海吉祥3mm厚21丝黑色铝塑板。 | 22m |
| 4 | 成品实木门安装 | 要求选用优质成品复合实木门，门净空0.8m，高度2.0m，安装优质不锈钢铰链、门锁，外包木门套，门的具体颜色按照使用单位的要求。 | 3樘 |
| 5 | 购安铝扣板 | 1、拆除的铝扣板，再次利用安装； 2、够装边条44m； | 7m² |

二、金融与数学学院博士工作室装修改造工程工作量-电改造

| 序号 | 工作量 | 项目特征 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线槽或线管穿线 | 1、名称：配线； 2、插座的火线； 3、规格、型号：BV-1*2.5mm2； 4、采用“远东”“江南”“绿宝”品牌电线电缆。 | 100m |
| 2 | 线槽或线管穿线 | 1、名称：配线； 2、插座的零线、照明灯具火线和零线； 3、规格、型号：BV-1*1.5mm2； 4、采用“远东”“江南”“绿宝”品牌电线电缆。 | 50m |
| 3 | 线槽 | 1、名称：线槽； 2、规格、型号：PVC优质阻燃线槽，20*12*1； 3、敷设方式：沿墙面明敷。 | 50m |
| 4 | 配管 | 1、直径20mmPVC阻燃线管敷设； 2、吊顶内或轻质隔墙内敷设。 | 50m |
| 5 | 开关 | 1、名称：双联单控暗开关； 2、规格、型号：安全型，86型或120型，250V/10A； 3、安装方式：距地1.4米，暗装； 4、采用“鸿雁”“松日”“贵派”品牌开关。 | 4个 |
| 6 | 钻孔 | 24砖墙面开空调孔。 | 1个 |
| 7 | 五孔插座购安 | 砖墙插座明装含底盒，采用86型10A“正泰”“鸿雁”“松日”“贵派”品牌插座。 | 8个 |
| 8 | 三孔空调插座购安 | 砖墙插座明装含底盒，采用采用86型16A“正泰”“鸿雁”“松日”“贵派”品牌插座。 | 3个 |
| 9 | 敷设网线 | 敷设6类千兆网线，采用优质大厂网线。 | 20m |
| 10 | LED平顶灯 | 1、原灯具拆除，放置指定位置； 2、购安16瓦led白光嵌入式面板灯，规格600*600； 3、采用 “小米-润玉白”、 “雷士-白光”、 “美的-普通铝材款典雅白”。 | 11套 |

三、教育学院111室装修改造工程工作量

| 序号 | 工作量 | 项目特征 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻质隔墙制安 | 1、位置：教育学院111室 2、墙体为轻钢龙骨双面石膏板墙，面积9.8m²，隔墙到顶高度：3.8m。 3、采用宽度100mm 轻钢龙骨，竖龙骨龙骨厚度不低于0.5mm，横龙骨厚度不低于0.4mm，龙骨间距不大于400mm； 4、双面石膏板面层，采用9.5mm厚可耐福、龙牌石膏板，具体施工按照国家规范进行。 | 9.8m² |
| 2 | 墙面乳胶漆粉刷 | 1、隔墙高度：3.8m 2、喷刷涂料部位：石膏板墙满批腻子二遍； 3、涂料品种、喷刷遍数：满刷乳胶漆两遍，选用“美得丽立邦漆”、“华润”“嘉宝莉”等优质墙面乳胶漆。 | 20m² |
| 3 | 踢脚线 | 踢脚线高度：10cm； 面层材料种类、规格、颜色：夏星、上海吉祥3mm厚21丝黑色铝塑板。 | 5.2m |
| 4 | 成品实木门安装 | 要求选用优质成品复合实木门，门净空0.8m，高度2.0m，安装优质不锈钢铰链、门锁，外包木门套，门的具体颜色按照使用单位的要求。 | 1樘 |

四、泉山校区化学与材料工程学院会议室装修改造工程工程量-装饰

| 序号 | 工作量 | 项目特征 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶天棚 | 1、位置：化学楼一楼； 2、采用Φ8吊筋，轻钢龙骨框架石膏板饰面； 3、轻钢主龙骨采用宽度50mm ，副龙骨采用宽度25mm ，竖横龙骨厚度不低于0.5mm，龙骨间距不大于400mm。 4、采用9.5mm厚可耐福、龙牌石膏板； 5、做窗帘盒3个； 6、具体详见电子工程会议室。 | 108m² |
| 2 | 乳胶漆粉刷 | 1、位置：化学楼一楼； 2、喷刷涂料部位：墙面、顶面满批腻子二遍； 3、涂料品种、喷刷遍数：满刷乳胶漆两遍，选用“美得丽立邦漆”、“华润”“嘉宝莉”等优质墙面乳胶漆。 | 260m² |
| 3 | 强化木地板安装 | 1、采用 “大自然”“兔宝宝”“圣象” “贝尔”“德尔”等优等品，甲醛释放量必须达到或优于E1级，耐磨转数为6000-9000转，厚度12mm； 2、地板下口满铺防潮垫； 3、安装强化或PVC踢脚线； 4、门口木地板收口接缝安装铜压条； 5、具体施工按照国家规范进行具体施工按照国家规范进行。 | 108m² |
| 4 | 柱面硬包 | 1、位置：化学楼一楼； 2、采用轻钢龙骨框架石膏板包柱子，规格：0.5m*0.5m*3.1m； 3、采用宽度50mm 轻钢龙骨，竖龙骨龙骨厚度不低于0.5mm，横龙骨厚度不低于0.5mm，龙骨间距不大于400mm； 4、采用9.5mm厚可耐福、龙牌石膏板。 | 6.2m² |
| 5 | 防盗窗制安 | 1、窗材质：采用彩铝材质防盗窗安装，颜色由业主确定； 2、中间圆管直径不小于19mm,间距不大于10cm； 3、彩铝厚度不小于1mm。 | 16m2 |
| 6 | 购安窗帘 | 罗马杆3m长，窗帘布2.4m长*3m高; 窗帘布要求非涂层遮光布，黑丝单面光，防紫外线，永久阻燃；罗马杆塑包铁，白色梅花罗马杆，合金支架。 | 3个 |

五、泉山校区化学与材料工程学院会议室装修改造工程工程量-电改造

| 序号 | 工作量 | 项目特征 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配线 | 1、名称：配线； 2、规格、型号：BV-1*2.5mm2； 3、配线形式：吊顶内或线槽内敷设； 4、采用“远东”“江南”“绿宝”品牌电线电缆。 | 200m |
| 2 | 配线 | 1、名称：配线； 2、规格、型号：BV-1*1.5mm2； 3、配线形式：桥架或线槽内敷设； 4、采用“远东”“江南”“绿宝”品牌电线电缆。 | 100m |
| 3 | 墙面开槽 | 宽度50mm以上，深度30mm以上 | 50m |
| 4 | 配管 | 1、直径20mm阻燃线管敷设。 | 100m |
| 5 | 开关 | 1、名称：双联单控暗开关； 2、规格、型号：安全型，86型或120型，250V/10A； 3、安装方式：距地1.4米，暗装； 4、采用“鸿雁”“松日”“贵派”品牌开关、插座。 | 2个 |
| 6 | 开关 | 1、名称：三联单控暗开关； 2、规格：安全型，86型或120型，250V/10A； 3、安装方式：距地1.4米，暗装； 4、采用“鸿雁”“松日”“贵派”品牌开关、插座。 | 2个 |
| 7 | 孔灯 | 1、位置：化学楼一楼； 2、石膏板开孔， 购安12瓦LED正白光； 3、采用“贵派”、“欧普”、“雷士”、“美的”品牌。 | 42个 |
| 8 | LED灯带 | 位置：化学楼一楼； 材质：采用优质柔性电路板，灯带宽度9mm、厚度4mm，灯珠参数96/m,贴片2835LED； 灯光采用白色。 | 52m |
| 9 | 五孔插座购安 | 砖墙插座明装含底盒，采用86型10A“正泰”“鸿雁”“松日”“贵派”品牌插座。 | 4个 |
| 10 | 三孔空调插座购安 | 砖墙插座明装含底盒，采用采用86型16A“正泰”“鸿雁”“松日”“贵派”品牌插座。 | 2个 |
| 11 | LED吸顶灯 | 1、位置：化学楼一楼； 2、灯罩规格：110cm长*70cm宽,120瓦LED无极调光，采用白色灯光； 3、吸顶灯安装位置要用木工板固定； 4、采用“贵派”、“欧普”、“雷士”、“美的”品牌。 | 4盏 |
| 12 | 拆除 | 拆除吊杆日光灯、风扇、水电管、黑板等。 | 1项 |

六、泉山校区图书馆楼顶墙立面SBS防水维修工程工作量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面SBS防水 | 1、部位：图书馆5楼顶； 2、墙面立面SBS拆除，重新热熔SBS卷材，少量原有屋面空鼓，将其划开后进行重新热熔粘铺； 3、采用“东方雨虹”“禹王”“宏源”优质改性沥青SBS防水卷材，厚度3mm，低温柔度-20度，热熔法施工，涂刷优质冷底油，卷材搭接宽度不小于6－7cm，所有卷材要有出厂合格证，质量检测报告； 4、女儿墙面卷材需要采用镀锌压条进行处理40m，钉眼位置涂刷防水涂料。 | 60m2 |
| 2 | 垃圾外运 | 所有施工垃圾外运出校园 | 1项 |

七、泉山校区舞蹈房顶棚防水维修工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自粘防水卷材 | 1、部位：泉山校区舞蹈房大棚屋面 2、采用“宏源”、“天汇”“禹王”优质改性沥青自粘防水卷材，厚度1.5mm，低温柔度-20度，卷材搭接宽度不小于6－7cm，所有卷材要有出厂合格证，质量检测报告。 3、施工前需清理彩钢板屋面的灰尘及垃圾，具体施工按照国家规范进行。 | 100m2 |

八、泉山校区教学楼E409教室装修改造

| 序号 | 工作量 | 项目特征 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶天棚 | 1、采用品牌优等品微孔铝扣板，规格600*600，厚度0.8mm，表面采用滚涂处理工艺； 2、主次龙骨厚度：主龙骨0.6mm以上，三角龙骨0.3mm以上，收边条0.5mm以上，表面烤漆； 3、采用Φ6吊筋，主龙骨间距不大于900，主龙骨间距不大于600，其他符合规范要求。 4、室内层高3.8m。 | 42m2 |
| 2 | 乳胶漆粉刷 | 1、位置：E409教室； 2、喷刷涂料部位：铲除部分脱粉面层，墙面、顶面满批腻子二遍； 3、涂料品种、喷刷遍数：满刷乳胶漆两遍，选用“美得丽立邦漆”、“华润”“嘉宝莉”等优质墙面乳胶漆。 | 100m2 |
| 3 | 购安防盗门 | 1、防盗门尺寸：2.6m高*1m宽（带摇头） 2、防盗级别为甲级，要求门框选用 2.00mm厚，门扇的外面板、内面板1.00mm厚； 3、颜色由使用单位确定。 | 1樘 |
| 4 | LED灯 | 1、购安48瓦led白光嵌入式面板灯，规格600*600； 2、采用 “小米-润玉白”、 “雷士-白光”、 “美的-普通铝材款典雅白”。 | 4套 |
| 5 | 配线 | 1、名称：配线； 2、规格、型号：BV-1*2.5mm2； 3、配线形式：吊顶内或线槽内敷设； 4、采用“远东”“江南”“绿宝”品牌电线电缆。 | 40m |
| 6 | 开关 | 1、名称：双联单控暗开关； 2、规格、型号：安全型，86型或120型，250V/10A； 3、安装方式：距地1.4米，暗装； 4、采用“鸿雁”“松日”“贵派”品牌开关、插座。 | 2个 |
| 7 | 配管 | 1、直径20mm阻燃线管敷设。 | 20m |